Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje: zdjęcie i utylizacja starej pokrywy placu manewrowego wraz ze stara podbudową, wykonanie nowej podbudowy, wylanie betonu  oraz technologiczne połączenie go z wybudowanymi wcześniej kawałkami placu manewrowego. Zakres zadania obejmuje remont placu manewrowego 820 m2 zaznaczonego na mapie inwentaryzacji "Szkic wraz z obmiarem robót do wykonania na wewnętrznym placu manewrowym JRG NR 1 PSP w Płocku", w skład zadania nie wchodzi instalacja deszczowa która została już wykonana. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i wykonawczą. Należy przewidzieć, że od ul. Przemysłowej prowadzone są prace remontowe na mniejszym odcinku placu manewrowego które prowadzi prowadzi firma zewnętrzna. Wszelkie prace wjazd i wyjazd parku maszynowego należy prowadzić przez bramę garażową od ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i jego zabezpieczenie oraz osoby na nim przebywające, od chwili przejęcia placu budowy przez cały okres trwania umowy. Należy pamiętać, że plac budowy trzeba tak zorganizować aby nie doprowadzić do paraliżu funkcjonowania obecnie działającej tam JRG NR 1 PSP w Płocku która przez cały czas trwania budowy musi zachować sprawność bojową a w szczególności musi: przyjmować dyspozycje o zadysponowaniu, mieć możliwość wyjazdu do zdarzenia (bramy garażowe zewnętrzne) w czasie 60 sekund od czasu zadysponowania, mieć stały dostęp do obecnego funkcjonującego budynku A, B C. Należy także: zapewnić wyjazd z placu wewnętrznego bramą wjazdową od ul. Narodowych Sił Zbrojnych, zapewnić możliwość sprowadzenia sprzętu z bud. C. W ramach zadania należy przewidzieć przyjęcie takich rozwiązań podczas prac remontowych aby funkcjonowanie strażnicy i „budowy” nie powodowało zniszczeń, uszkodzeń, degradacji majątku Skarbu Państwa.

Zamawiający celem ułatwienia dokonania kalkulacji załącza obok dokumentacji projektowej i wykonawczej przedmiary robót stanowiący załącznik do SIWZ, który należy jednak uważać tylko i wyłącznie za materiał pomocniczy. Wykonawca musi, przed złożeniem oferty bardzo szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, przyszłym placem budowy, przewidzieć cały przebieg robót budowlanych i wycenić wszystko co zostało ujęte w ww. dokumentach, tj. projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jeżeli wykonawca pominie jakieś roboty, które występowały w tych dokumentach nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą  także podstawą do odrzucenia oferty.