Załącznik NR 1

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Spełnienie wymagań tak/nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód uterenowiony 4x4 |  |
| 1.1 | Typ nadwozia Pickup Kabina zespolona 5 osobowa Kolor czerwony Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.04.2008 załącznik nr 1 |  |  |
| 1.2 | Parametry pojazdu Układ napędowy 4 x 4 Kąt natarcia pojazdu min 29 stopni Kąt zejścia min 22 stopni Kąt rampowy min 18 stopni Zdolność pokonywania wzniesień 39 stopni Prześwit pojazdu min 230 mm Max. kąt przechyłu bocznego 49 stopni Blokada tylnego mostu Skrzynia biegów - sześciobiegowa manualna Maksymalna ładowność pojazdu min. 700 kg Zbiornik paliwa pozwalający na pracę min 8 godzin i zasięg min. 650 km |  |  |
| 1.3 | Ukompletowanie pojazdu Układ ABS Układ EBD Wspomaganie układu kierowniczego Wzmocnienie drzwi bocznych Poduszki powietrzne min. 2 ( kierowca i pasażer) 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich Rurowy tylny zderzak Immobilizer Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb drzwi przednich i tylnych Klimatyzacja manualna Centralny zamek sterowany pilotem System audio (stereo) radio i odtwarzacz CD Lampa zespolona z napisem straż, nagłośnieniem ostrzegawczym i możliwością przekazywania słownych komunikatów, elementy błyskowe przy pomocy diod LED |  |  |
| 1.4 | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 120 KW i pojemności silnika nie większej niż 3000 cm3 |  |  |