Załącznik NR 2 – Wymagania Techniczne

| L.P. | Wymagania techniczne | Parametry oferowanego pojazdu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd pięcioosobowy „sedan” |  |
| 2 | Pojemność silnika 1.2 – 1.8 dm3 i mocy nie mniej niż 52-kW z silnikiem iskrowym, spełniającym wymagania EURO5 |  |
| 3 | Wskaźnik mocy pojazdu (stosunek kW silnika do DMC podany w tonach) – minimum 35 |  |
| 4 | Stosunek mocy do pojemności silnika (kW silnika /do dm3) minimum 43 |  |
| 5 | Skrzynia biegów minimum 5-biegowa + bieg wsteczny |  |
| 6 | Pojazd oznakowany zgodnie z zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP oraz numerem operacyjnym. |  |
| 7 | Pojazd wyposażony z sygnalizacje akustyczna i dźwiękowa LED typu „belka sygnalizacyjna” z napisem STRAŻ z możliwością podawania komunikatów słownych |  |
| 8 | Radiotelefon dopuszczony do pracy w częstotliwości MSW typu Motorolla GM-360 (lub podobną) z instalacja antenową i anteną |  |
| 9 | Pojazd wyposażony w komplet opon letnich oraz dodatkowy komplet opon zimowych i koło zapasowe. |  |
| 10 | Kolor pojazdu „czerwony” lub „srebrny” |  |
| 11 | Ładowność pojazdu minimum 475 kg Dopuszczalna Masa Całkowita maksymalnie 2500kg |  |
| 12 | Wymiary pojazdu: długość minimum – 4400 mm, szerokość (bez lusterek) minimum - 1740 mm , wysokość (bez belki sygnalizacyjnej) minimum – 1450 mm, rozstaw osi minimum 2650 mm |  |
| 13 | Klimatyzacja manualna jednostrefowa |  |
| 14 | ABS oraz wspomaganie awaryjnego hamowania (EBD), |  |
| 15 | ESP - system stabilizacji toru jazdy |  |
| 16 | ASR - system kontroli trakcji |  |
| 17 | REF - elektroniczny rozdzielacz siły hamowania oś przednia/tylna |  |
| 18 | Poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji) oraz poduszki boczne w pierwszym rzędzie foteli |  |
| 19 | Centralny zamek sterowany pilotem. |  |
| 20 | Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, |  |
| 21 | Immobiliser, |  |
| 22 | Radio CD z MP3 + 2 głośniki |  |
| 23 | Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie |  |
| 24 | Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym |  |
| 25 | Tylna szyba ogrzewana |  |
| 26 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 27 | Regulacja kolumny kierownicy w pionie |  |
| 28 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 29 | Felgi stalowe minimum rozmiar 15” |  |
| 30 | Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie 3-punktowe, kontrolka niezapiętego pasa kierowcy, |  |
| 31 | Schowek na desce rozdzielczej |  |
| 32 | Kieszenie w drzwiach bocznych przednich, |  |
| 32 | Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, |  |
| 33 | Tapicerka w kolorze ciemnym. |  |
| 34 | Pojazd wyposażony w nawigację satelitarną z komercyjną, aktualną mapą ( typu automapa, mapamap lub inna) o panelu wyświetlania min 5,2 cala. Abonament aktualizacji mapy opłacony na rok. |  |