# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA WODNEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 X 4

- Pojazd powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 1997 r., poz. 602) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 26 lutego 2003 r., poz. 262) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji).

- Pojazd ma spełniać ogólne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania..

- W celu spełnienia wymagań przez Oferenta prawą stronę niniejszego załącznika Nr 1 uleży wypełnić wpisując słowo „spełnia” oraz w miejscach zaznaczonych wpisać konkretne wartości techniczno użytkowe.

- Pojazd musi umożliwiać przemieszczanie 6 ratowników w okładzie 3 + 3 lub 2 + 4 oraz zapewniać przewóz indywidualnego sprzętu dla 8 ratowników.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Oferent Opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną kierowcy |  |  |  |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględenieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |  |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz ogólne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania |  |  |  |
| 1.3. | Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |  |  |  |
| 1.4. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |  |  |
| 1.6. | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, umieszczone z przodu pojazdu na wysokości lusterek przednich samochodu osobowego. |  |  |  |
| 1.7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. O jednostkowym wskaźniku mocy min. 12kW/t |  |  |  |
| 1.8. | Pojazd przystosowany do zamontowania wyciągarki samochodowej 6 tonowej |  |  |  |
| 1.9. | Napęd drogowy (uterenowiony 4 x 4) z blokadą tylnego mostu. |  |  |  |
| 1.10. | Kabina kierowcy trzyosobowa, dwudrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, lusterka elektryczne, podgrzewane, osłona przeciwsłoneczna, zewnętrzna. klimatyzacja interkom do prowadzenia korespondencji z kabina załogi GPS z ładowarką samochodową oraz komercyjną mapą polski np. automapa, mamap lub o podobnej funcjonalności. |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy pojazdu. |  |  |  |
| 1.11. | W kabinie kierowcy oraz w kabinie załogi zamontowany radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5 -25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz o min 128 kanałach. Dopuszcza się zainstalowanie jednego radiotelefonu wspólnego dla kabiny załogi i kabiny kierowcy pod warunkiem umożliwienia prowadzenia korespondencji na wybranych kanałach radiowych z przedziału załogi lub kabiny kierowcy. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego. |  |  |  |
| 1.12. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |  |  |
| 1.13. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - 10% |  |  |  |
| 1.14. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od -25C do 50 C |  |  |  |
| 1.15. | Ogumienie szosowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |  |  |
| 1.16. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |  |
| 1.17. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy kulowy oraz typu sworzeń-ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa i mumozliwiający holowanie przyczep o masie do 3,5 tony. |  |  |  |
| 1.18 | Pojazd wyposażony w reflektor typu szperacz |  |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza kabina załogi i przedział techniczno - sprzetowy: |  |  |  |
| 2.1 | Kabina sprzętowa oddzielona od kabiny załogi przesuwnymi drzwiami. |  |  |  |
| 2.2 | Kabina załogi o wysokości 2 metrów, umożliwiająca jazdę min 3 osób wyposażona w: klimatyzację, kanapy umożliwiajace używanie ich jako łóżek wyposażenie kuchenne (szafka, schowki, rozkładany stolik, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektrychny) indywidualne schowki ma rzeczy osobiste wejście do kabiny załogi z zewnątrz oraz od strony korytarza wewnętrznego samochodu instalacja telnowa przy jednej z leżanek butlatlenowa o pojemnosci min. 20l interkom umożliwiający porozumiewanie się z kabiną kierowcy |  |  |  |
| 2.3 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Podłoga umożliwiająca odprowadzenie wody z wnętrza pojazdu |  |  |  |
| 2.4 | Instalacja elektryczna 220V umożliwiająca podłączanie sprzętu w kabinie załogi |  |  |  |
| 2.5 | Oświetlenie wewnętrzne przedziału techniczno – sprzętowego. |  |  |  |
| 2.6 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Dach pojazdu musi umożliwiać montaż skrzyń na sprzęt oraz noszy śmigłowcowych. |  |  |  |
| 2.7 | Drabina do wejścia na dach. |  |  |  |
| 2.8 | Dostęp do agregatu prądotwórczego 5kV oraz sprężarki powietrznej 200l/min spalinowej z zewnątrz samochodu (żaluzje lub drzwi). Obsługa sprzętu z z zewnątrz. |  |  |  |
| 2.9. | Dostęp do kabiny sprzętowej od strony kabiny załogi oraz z zewnątrz pojazdu. |  |  |  |
| 2.11. | Samochód musi umożliwiać (odpowiednie mocowanie) transport silnika spalinowego 20-25 KM oraz silnika elektrycznego (do łodzi i pontonu ) |  |  |  |
| 2.12. | Przechowywanie sprzętu odbywać się ma w regałach wyposażonych w kontenerki. Regały zamykane od wewnątrz samochodu. |  |  |  |
| 2.13. | Samochód przystosowany do zamontowania masztu oświetleniowego (elektropneumatycznego) z najaśnicami o mocy łącznej 2000W sterowany z pilota przewodowego. |  |  |  |
| 2.14. | Półki w skrytkach ze sprzętem o regulowanych wysokościach i gładkiej fakturze (nie dopuszcza się blachy ryflowanej) |  |  |  |
| 2.15. | Pojazd wyposażony w stelaż na kabloliny oraz liny na zwijadłach. | ? |  |  |
| 2.16. | Pojazd musi umożliwiać transport minimum 12 butli powietrznych 4x 10l, 6x12l oraz 2x16l |  |  |  |
| 2.17. | Zbiornik wodny o poj min 200 litrów, przepływowy ogrzewacz wody, przenośny prysznic rozstawiany na zewnątrz samochodu |  |  |  |
| 2.18. | Pojazd wyposażony rozkładany dach – markiza z prawej strony pojazdu. |  |  |  |

Przykładowe rozmieszczenie sprzętu pokazano na rysunku. Dopuszcza się zmianę rozmieszczenia sprzętu pod warunkiem zachowania funkcjonalności pojazdu.