Załącznik Nr 2

| LP | Parametry techniczne (minimalne wymagania) | Parametry Oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Opis ogólny przedmiotu zamówienia |
| 1 | Kontener ratownictwa ekologicznego bez wyposażenia |  |
| 2 | Kontener musi współpracować z nośnikami kontenerów oraz z wszystkimi przyczepami do przewozu kontenerów. Kontener wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2010r, wykonany w oparciu o normę DIN 14505 z elementem zaczepowym wykonanym zgodnie z DIN 30722, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z polską ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 97.98.602 z dnia 19 sierpnia 1997r.) z późniejszymi zmianami. |  |
| 3 | Konstrukcja kontenera wykonana ze stali nierdzewnej, spełniająca wymagania dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej wyposażonego w urządzenia sygnalizacyjne: · kontener - zabudowa lakierowana w kolorze czerwonym RAL 3000, · narożniki zabudowy oznaczone odblaskowymi pasami białoczerwonymi, · rama nośna i element zaczepowy w kolorze czarnym, · kontener wyposażony w światła obrysowe, pozycyjne i odblaskowe, · wszystkie zewnętrzne światła zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, |  |
| 4 | Kontener winien posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku - w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz minia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U z 2007r. Nr 143 poz. 1002 z póź zm.). Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć zamawiającemu w dniu odbioru kontenera. |  |
| Parametry techniczne (minimalne wymagania) Parametry Oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| 6 | Masa całkowita kontenera wraz z wyposażeniem nie może być większa niż 12000 kg. |  |
| 7 | Teren wokół kontenera winien być oświetlony na odległość min 5 m światłem o natężeniu min. 5 luxów. |  |
| 8 | Kontener musi być wyposażany w instalacje elektryczna podłączaną z agregatu prądotwórczego |  |
| 9 | Kontener musi mieć wewnętrzną instalacje elektryczną zapewniająca oświetlenie w środku kontenera na poziomie minimum 5 lux. Kontener wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną o napięciu znamionowym 24V, zasilaną z urządzenia ładującego sieci 230V. |  |
| 10 | Kontener musi mieć możliwość poruszania się ratowników w środku kontenera |  |
| 11 | Wszystkie elementy wyposażenia kontenera muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu oraz załadunku i rozładunku kontenera. |  |
| 12 | Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą zapewniać bezpieczny transport, załadunek i rozładunek przewożonych urządzeń i wyposażenia przy przechyłach wzdłużnych do +/- 30 i poprzecznych do +/- 15°. |  |
| 13 | Wszystkie materiały zastosowane do budowy kontenera muszą być odporne na korozję |  |
| 14 | Kontener podzielony funkcjonalnie na 2 przedziały Z uwagi na to że elementy planowane do umieszczenia w kontenerze są duże i ciężkie kontener musi mieć możliwość poruszania się strażaków po ładowni kontenera. Schemat kontenera w załączeniu. Schemat nie jest obligatoryjny, możliwe są inne rozwiązania konstrukcyjne ale muszą zachowywać one podobną funkcjonalność a w szczególności: sprzęt znajdujący się w kontenerze są wciągane do kontenera przez minimum 1 strażaka strażak po załadowaniu sprzętu musi mieć możliwość wyjścia z kontenera do miejsca gdzie przechowywany jest odolejacz musi być dostęp z dwóch przeciwległych stron, od strony drzwi oraz np. od strony ładowni sprzętu specjalistycznego ( po częściowym opróżnieniu) oraz musi być zapewniony dostęp do rewizji jego komór podczas pracy |  |